| 型号 | 制版面积mm | 药水容积 L | 涡轮转速R/MIN | 温度控制℃ | 时间 控制 | 总功率KW | 电源 V | 外形尺寸 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FWJ20A | 250×350 | 20 | 0～450 | 15～30 | 0~99H | 3.2 | 220/380 | 920*600*1100 |
| FWJ40A | 350×500 | 40 | 0～450 | 15～30 | 0~99H | 4.0 | 220/380 | 1310*800*1100 |
| FWJ60A | 500×600 | 60 | 0～450 | 15～30 | 0~99H | 5.5 | 220/380 | 1500*1000*1100 |
| FWJ80A | 500×740 | 80 | 0～450 | 15～30 | 0~99H | 6.5 | 220/380 | 1650*1100*1100 |

1.采用制冷系统主机和蚀刻主机分开，制冷主机放置于室外(如分体式空调)，噪声降低20分贝； 
　 2.采用了风冷系统而取消了笨重而容易出故障的水冷系统，大大减少冷却水的浪费。且由于风冷系统的使用，杜绝了“结冻”的现象。一年省水近1000吨。由于不存在“缺水”的现象，更杜绝了机器“放炮”，避免由于自来水断水或水压不足损坏设备。 
　 3.采用单相电，避免了传统机型需要三相动力电的缺点，生产更安全、方便。

4.采用原装进口集成交一直一交变流变频调速系统，调速更安全、精度更高。 
该系列机用于书刊，新闻，传真等印刷业中铜版锌版的一种设备．它具有制版快，质量好，操作方便，自动控制的特点．适合用于报社，印刷厂和制版厂．

本机主要由无级调速系统，时间控制系统等部分组成，采用先进仪表，噪声极低．它与其同类机组比，主机与电器分开，保护电器不受腐蚀，旋转传动部分采用两端高质量向心轴承传动，皮带盘星型布置，机械性能优良，机械传动性能及寿面比同类产品提高五倍．并独创设计空转运行程序：在设备闲置及换版换料时涡轮慢速旋转，避免蚀刻药水沉淀；在加上运行指令后涡轮则按制定运行速度运行。是老机换代及新机选型的最好选择。